MEMORIU TEHNIC ACORD DE MEDIU

Intocmit conform ORDIN Nr. 135/76/84/1284 din 10 februarie 2010 privind aprobarea

Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private

I.  Denumirea proiectului:  “HALA PRODUCTIE CONFECTII METALICE”

Amplasament: jud. Caras-Severin, comuna BERZOVIA;

II. Titular

S.C. PROIECTMETAL S.R.L.;

Sediu social: Timis , Dumbravita , str.Gramma , nr.8C

Punct de lucru: comuna Berzovia , jud. Caras-Severin

Persoana de contact: Brumar Liviu Tel. 0740439584

- DESCRIEREA PROIECTULUI:

III.1.  Rezumatul proiectului, justificarea necesitatii proiectului, caracteristici specifice:

Necesitatea proiectului se datoreaza cresterii semnificative a productiei.

DESCRIEREA  AMPLASAMENTULUI:

Regimul juridic:

- Teren:intravilan;

- Suprafaţă teren: 9 418 m²;

- Splatforme betonate = 2 217 m²;

- Sspatii verzi = 4 724 m²;

- Număr locuri de parcare: 6

- Suprafata imobile existente: Hala productie confectii metalice 2 477. mp;

- Proprietar: S.C. PROIECTMETAL S.R.L. ;

- Forma imobil propus : dreptunghi,  16,64 m x 30,64 m .

Regimul economic:

- Teren: curti constructii,

- În zona: Unitati industriale/depozitare

Situatia existenta pe teren

În prezent pe teren există o hala cu o extindere a halei(S = 2 477 mp) in regim de inaltime P, pentru activitati de productie confectii metalice ,

Accesul pe parcelă, atât pietonal cât şi auto se realizeaza din latura SE,printr-o poarta culisanta de 8m lungime..

Exista racord la utilitati pe teren.

Situatia propusa pe teren

Se propune realizarea unei hale de productie confectii metalice, compusa din un corp, cu structura de rezistenta metalica cu gabaritul de 16,64mx30,64m.Hala se va amplasa paralel cu drumul care strajuieste parcela pe latura SE(drumul care duce spre gara Berzovia)retrasa cu 1,5 m fata de limita de proprietate.

Hala va avea 6 axe de 6m cu deschidere de 16m.

Cladirea va fi prevazuta cu doua accese auto si pietonale,accese care se regasesc pe fatadele care se desfasoara catre incinta-fatada SV si fatada NV.Vitraje vor fi prevazute pe fatadele NV,NE si SE,au dimensiunea de 4mx1,3m si un parapet de 2,70 m.

Invelitoarea va fi realizata din doua ape,iar apa meteorica va fi preluata prin jgheaburi si burlane.

Conditiile de amplasare hala se vor face in temeiul reglementarilor faza PUG nr.218/2000, aprobata prin HCL nr. 8/28.02.2013 ; Legea 50/1991 si Certificatul de urbanism nr. 257/ 22.11.2016, emis de Primaria  Berzovia;

Pe parcursul realizarii etapelor de executie se vor respecta toate normele privind protectia mediului, iar deseurile rezultate in urma executarii vor fi colectate si preluate de catre o firma de salubritate autorizata.

III. 2. Caracteristici ale terenului pe care urmeaza a fi realizata investitia:

- - functiunea: hala productie confectii metalice  in regim de inaltime P;

- dimensiunile maxime la sol:  16,64 m x 30,64 m ;

HMAX. CORNISA (STREASINA) = 6,00 m ;

HMAX. COAMA = 7,32 m ;

Bilant teritorial

Suprafaţă teren = 9 418 mp;

hala productie

S.C.existenta hala = 2 477 mp      S.C. propusa = 510 mp    S.C. totala= 2 987 mp

S.C.D. existenta hala  = 2 477mp     S.C.D. totala = 2 987 mp

P.0.T. existent  = 26,30 %         P.0.T. propus  = 31,70 %

C.U.T. existent  = 0,26              C.U.T. propus  = 0,31

Din totalul de 9 418 mp, zona destinata constructiilor este de 2 987  mp, iar restul suprafetei de 2928 mp reprezinta platforma betonata si spatii verzi 3503 mp.

ELEMENTE DE TRASARE

Retrageri faţă de limitele de proprietate:

- 1,50 m faţă de limita de proprietate – SE ;drum existent

- 2,00 m respectiv 2.54 m faţă de limita posterioara – NE;

- 73,51 m  faţă de limita de proprietate - SV ;  proprietate privata;

- ~ 114.48 m fata de limita de proprietate – NV ;drum existent

Constructia propusa nu se afla in apropierea locuintelor.

SOLUTII  CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ

Sistemul constructiv

- conform memoriului de structura.

Inchiderile exterioare şi compartimentările interioare

Închiderile exterioare pana la nivelul de H=0,60 m vor fi realizate din zidarie 25 cm,iar peste acest nivel,ele vor fi realizate din panouri metalice izolate.

Finisajele interioare

Pardoseli: - beton sclivisit

- Usa  spre exterior – usa culisanta cadru metalic;

Finisajele exterioare

- Usa  spre exterior – usa culisanta cadru metalic si usa pietonala inclusa in ea

Învelitoare – din panouri metalice izolate de 40mm.Partea metalica va fi corelata ca si culoare cu hala existenta(gri).

Acoperisul si invelitoarea

Şarpantă metalica in 2 ape,cu pantă de 8,25o cu învelitoare din panou termoizolant.

Colectarea apelor pluviale se face prin jgheaburi si burlane din tablă.

# III. 3. Descrierea proiectului:

Constructia propusa spre construire va avea funcţiunea de hala productie. Urmatoarele suprafete fac referire la hala ce se propune spre a fi  construita.

PLAN PARTER:  S.C.: 510 mp ; S.U.: 491 mp;

Cuprinde:

- Spatiu productie 1: 491 mp;

Înălţimea liberă maxima a spaţiului interior este de 6.70 m.

Fazele principale care se vor desfasura in hala de productie confectii metalice  sunt:

1. Debitare metal - se realizeaza cu polizorul unghiular,strung universal sau masina de debitat cu disc pentru debitare metal, obtinandu-se dimensiunile necesare.

2. Finisarea profilelor se face acolo unde se considera necesar si se realizeaza cu panza montata pe polizorul unghiular sau cu freza.

3.Gaurirea profilelor metalice : se realizeaza cu masina de gaurit fixa sau cu talpa magnetica.

4. Imbinarea profilelor metalice – se realizeaza prin sudare cu aparat de sudura sau prin suruburi metalice.

Materiile prime folosite sunt : Produse laminate , tabla , Oxigen , acetilena

III. 4. Instalatii

III. 4. 1. Instalaţii sanitare de canalizare

Apele uzate menajere – Nu este cazul

Apele pluviale provenite de pe suprafetele construite si betonate din incinta sunt colectate prin sistemul de rigole si evacuate in canalul de desecare aflat in administratia ANIF.

III.4. 2. Instalaţii de încălzire

Cladirea nu se incalzeste .

- SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA

SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

  - Protectia calitatii apelor:

In faza de executie – nu este cazul, lucrarile nu vor afecta panza freatica.

In faza de functionare – nu este cazul.

  - Protectia aerului:

- Nu este cazul

IV.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

In faza de executie – sursele de zgomot si vibratii sunt cele produse din activitate de construire, manevrarea materialelor si de catre utilajele si mijloacele de transport.

In faza de functionare – sursele de zgomot sunt cele generate de activitatile care se desfasoara, dar care sunt minore, in limitele normale.

Ca si masura de diminuare a impactului fonic se prevede ca durata de executie a proiectului trebuie sa se incadreze in termenul stabilit, astfel incat discomfortul generat de poluarea fonica sa fie limitat la aceasta perioada .

IV.4. Protectia impotriva radiatiilor:

Functionarea obiectivului nu produce radiatii. Nu este cazul unor dotari si amenajari speciale.

IV.5. Protectia solului si a subsolului:

In faza de executie – nu este cazul, daca se respecta tehnologiile stabilite prin proiect.

In faza de functionare – nu este cazul deoarece activitatea propusa se desfasoara in spatiu acoperit, amplasat pe platforma betonata.

Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului:

- eventualele lucrari de reparatii a defectiunilor aparute accidental la utilaje se vor face numai in ateliere de service specializate, nu pe amplasament;

- stratul de sol adunat de pe amprenta constructiei propuse va fi depozitat in perimetrul proprietatii pentru a fi folosit ulterior, dupa finalizarea lucrarilor de construire, la amenajarea spatiilor verzi.

IV.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

Nu este cazul.

IV.7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

Nu este cazul.

IV.8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:

In faza de executie, deseurile se vor sorta pe categorii, se vor depozita temporar si se vor preda unitatilor autorizate specializate cu preluarea deseurilor, astfel:

- deşeurile reciclabile – plastic, hârtie, carton, lemn, sticla, metal, diverse ambalaje, etc. se vor precolecta in recipiente separate si vor fi predate operatorului de servicii publice;

In faza de functionare – deseurile generate vor fi de tipul:

- Deseuri menajere ;

- Deseuri de lemn;

- Deseuri de ambalaje din hartie si carton si materiale plastice ;

- Deseuri metalice(span,pilitura).

Colectarea deseurilor si a ambalajelor se va face in containere metalice sau din plastic, selectionate, containere amplasate pe platforma special amenajata in interiorul proprietatii si vor fi preluate de o firma de autorizata, specializata, agreata de primarie, in baza contractului de prestari de servicii pe care il are incheiat investitorul.

IV.9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

- Nu este cazul

- PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI:

Protectia zgomotului – nu se vor constata depasiri ale nivelului de zgomot peste limita admisa.

Protectia asezarilor umane – beneficiarul va lua toate masurile necesare evitarii disconfortului in perioada executarii si functionarii obiectivului.

Gestionarea deseurilor – se va face in conformitate cu prevederile legislatiei de mediu in vigoare. Lunar, se va tine evidenta cantitatilor de deseuri generate pe amplasament. Deseurile valorificabile vor fi predate unitatilor de colectare si valorificare autorizate.

- JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN

PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN

LEGISLATIA COMUNITARA (IPPC, SEVESO, COV, LCP, DIRECTIVA-CADRU APA, DIRECTIVA-CADRU AER, DIRECTIVA-CADRU A DESEURILOR ETC.)

Proiectul nu se incadreaza in prevedereile altor normative nationale care transpun legislatia comunitara.

- LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Lucrarile de executie se vor desfasura numai in limitele incintei detinute de titular ..Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier: decopertarea terenului de stratul vegetal, organizarea unei zone de depozitare a materialelor de constructii, imprejmuita provizoriu cu gard metalic precum si o zona destinata muncitorilor, prevazuta cu grupuri sanitare.

Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele:

- Legea nr. 319  din  2006 securităţii şi sănătăţii în muncă, în M.O. nr. 646 /26.07.2006 cu completarile ulterioare

- Hotărâre nr. 1425 din 11/10/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;

- Hotărâre nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă ;

- Hotărâre nr. 300 din 02/03/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile;

- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 – privind protectia si igiena muncii in constructii – ed. 1995;

- Ord. MMPS 235/1995 privind  normele specifice de securitatea muncii la inaltime;

- Lege nr. 307 din 12/07/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu completarile ulterioare si Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

- Legea nr. 211 din 2011 privind regimul deseurilor cu completarile ulterioare

- Ord. MLPT 20N/11.07.1994 – Normativ C300-1994.

si alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarilor.

Prezenta documentatie, in faza de proiect pentru autorizatia de construire (D.T.A.C.) este un extras din proiectul tehnic (D.T.) si a fost elaborata cu respectarea prevederilor Legii 50/1991 (republicata), ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea lucrarilor in  constructii si a normativelor tehnice in vigoare.

- LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE:

În cazul in care domeniul public va fi afectat, respectiv spatiul verde, se prevad lucrări de mobilizare teren, curătire substrat de eventuale deseuri, nivelare, fertilizare, gazonare prin însămânţare.

- ANEXE - PIESE DESENATE:

- Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie,

Semnatura si stampila   ......................................